## Slide 1: 第二次 小班讨论

## Slide 2
分层设计
例 设计一个秒计数器
  功能描述
  输入：一个频率为100KHz的时钟，一个复位信号reset；当reset=1时，实现每秒加1计数，计数范围为0-59。
  clk_divider_1s：将100KHz的时钟分频得到1Hz的秒时钟信号
  second_counter：实现每秒加1计数，计数范围为0-59的秒计数器
  拨码开关可以选择分频1、2、4、8、16、32、64、128

## Slide 3
分层设计
  clk_divider_1s：将100KHz的输入时钟进行100,000分频，产生周期为1秒的时钟信号。
  当rst_n为1时，对clk_100k进行计数，计数100000就是1s
  second_counter：上述生成的1Hz时钟 clk_1s作为触发信号，实现每秒加1的计数器，计数范围为0-59的秒计数器。
  当rst_n为1时，每检测到 clk_1s的上升沿，计数器 sec_out加1。当计数达到59时，下一个周期归零，实现0-59的循环计数。

## Slide 4
一种最简单的异或门电路？
异或门的实现（1/2）
A=0 传输门导通，左边反相器截止，OUT=B
A=1 传输门截止 左边反相器工作，OUT=B′
EN=1时，A、B之间为低阻抗连接（Rab=2～5Ω）
EN=0时，A与B断开
传输门
A | OUT
0 | B
1 | B′

## Slide 5
多变量异或运算（奇函数）
偶校验位产生器与偶性校验器
异或门的应用（1/2）

## Slide 6
门的传播延迟（1/3）
产生延迟的主要原因：充电与放电现象
Notes: 尽管电速与光速一样，都是有限的，但在数字电路中信号传输会出现延迟的主要原因是充电与放电现象。
假设一个反相器驱动一个与非门。
栅极与源极之间存在分布电容，这里用虚线表示是说栅极与源极之间相当于接了一个电容，而不是有意真正做了一个电容放在这里。
这个电容相当于在反相器的输出端与地之间连接了一个电容，这个电容在反相器输出端信号发生变化时会起延迟作用。
当反相器输入端VIN由高电平变为低电平时，其输出端VOUT不会马上由低电平变为高电平，这是因为电容上的电压不能突变，它要充电，它得慢慢升起来，因此VOUT发生向上跳变时需要一定时间。
同样，当反相器输入端VIN由低电平变为高电平时，其输出端VOUT也不会马上由高电平变为低电平，这是因为电容要放电，电容上的电压要慢慢降下来，因此VOUT发生向下跳变时也需要一定时间。这就是信号产生延迟的主要原因。

## Slide 7
F
门的传播延迟（2/3）
Y
X
time
0
5
F
F (零延迟)
F (传输延迟)
CMOS 与非门
Y
Notes: 我们现在以两输入与非门为例来看看，逻辑门出现时间延迟的具体情况。假设输入X在0时刻上升，输入Y在3时刻下降。
根据刚才对电容充放电效果的分析，与非门输出端F的电压会在0时刻开始下降，到达3时刻时，电压接近0。但由于3时刻Y变为0，所以F从3时刻又开始上升。如果Y不变为0，则F端的电压会继续下降，如虚线所求，直到等于0为止。现在问题出现了：我们如何用二进制中的0和1来表示从时刻0到时刻6这一段时间内F的波形呢？显然，要完全精确地表示是不可能的。下面介绍几种常用的方法。
第一种是使用零延迟模型，即假设信号传输不需要时间，只要输入发生变化，输出就会紧跟随着立即发生变化，因此F在0时刻下降到0，在3时刻上升到1。显然这与事实相差甚远。
另一种办法是使用传输延迟模型。这种模型假设输出要经过一段延迟后才会跟随输入变化而发生变化，如经过1个时间单位。这种模型看起来比零延迟模型更接近事实。但零延迟模型与传输延迟模型实际上是一回事，只是前者的延迟量为0，后者不为0。
下面我们来看看更复杂的情况。如果输入Y发生如红线所示这样的变化，输出F会怎么变？
根据电容充放电效应，输出F的波形大致是这样的，这时不管是使用零延迟模型还是使用传输延迟模型都是不太合适的，因为从3时刻到4时刻F还没有上升到1就开始下降了。

## Slide 8
门的传播延迟（3/3）
延迟模型
  传输延迟：输出响应输入变化而发生变化要经过一段时间；
  惯性延迟：类似传输延迟，输入使输出连续两次变化的时间间隔小于拒绝时间，输出两次变化中第一次变化不会发生。
  与事实越相符，模型越复杂，计算量越大。反则反之。
传输延迟 = 2.0 ns
拒绝时间 = 1 .0 ns
Notes: 传输延迟模型是指输出响应输入变化而发生变化要经过一段时间，零延迟模型其实是它的一种特殊情况，只不过是所经过的时间为0。
这个图给出了一个两输入与门的输入A、B和输出A・B的零延迟波形图，零延迟也叫无延迟，可用ND表示。在输出波形图中，长阴影线段表示传输延迟的大小为2ns，短实线段表示拒绝时间的大小为1ns。
F的传输延迟波形（可用TD表示）就是将零延迟波形往右移动2ns。
一种更为精确的延迟模型是惯性延迟模型，可以用ID表示。它类似传输延迟，输入使输出连续两次变化的时间间隔小于拒绝时间，输出两次变化中第一次变化不会发生。也就是说，如果输入连续快速变化，则输出会拒绝响应，维持原来的状态不变。
因此，在惯性延迟波形图中，输入B在a、b两个相距较近时刻（小于1ns）发生的变化没有在输出波形中反映出来。同样，因为输入B在d、e两个相距更近的时刻（小于1ns）发生的变化，也没有在输出波形中反映出来。惯性延迟模型就象我们要推倒一个大胖子，我们不仅要有足够大的力气，还要有足够长的时间，光有力一行，要有足够的动量。
一般来说，与事实越相符，模型就越复杂，计算量就越大。反之就越简单，计算量就越小。

## Slide 9
6_1、求以下两个电路的传递函数(Vout/Vin)，幅频特性和
截止频率，并在对数坐标系中画出其幅频特性曲线。

## Slide 10
=
截止频率：
ad/s
ad/s
幅频特性：
或
ad/s
ad/s

## Slide 11
6_2、求以下两个电路的传递函数(Vout/Vin)，幅频特性和
截止频率，并在对数坐标系中画出其幅频特性曲线。

## Slide 12
幅频特性：
截止频率：